| 1.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА МИКРОСКОП |  |
| --- | --- |
| Модулено осветление с включено халогенно осветление с халогенна лампа 6V 30W и топло LED осветление 3200К |  |
| Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа, показваща моментния интензитет на осветлението |  |
| Револвер с четири позиции за обективи, наклонен назад |  |
| Механична масичка 75х 30, с контролни елементи отдясно |  |
| Бинокулярен фототубус 30/20, разделяне на светлинния поток 50% окуляри, 50% камера |  |
| Окуляри 10/20 Br.foc.2бр. |  |
| Обективи Plan-Achromat 4x, 10x, 40x, Ph2 сухи и 100 х имерсионен |  |
| Кондензер0.9/1.25 със слайдер за Ph 2 фазов контраст |  |
| Захранващ модул 100….240 V АС/50…60 Hz/30 VА с допълнителни адаптери |  |
| Противопрахово покривало |  |
| Масльонка с 5 мл. Имерсионно масло |  |
| Набор филтри – син, зелен, жълт |  |
| Халогенна лампа 6V 30 W /резервна / |  |
| 2.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА АУТОПСИОНЕН НАБОР |  |
| Комплектът да включва: |  |
| Скалпел метална дръжка, 37мм. Острие, тип ВА 103 |  |
| Скалпел метална дръжка, 37мм. Острие, тип ВА 105 |  |
| Скалпел метална дръжка, 37мм. Острие, тип ВА 108 |  |
| Нож за хрущял, метална дръжка, острие 55 мм. Тип АА 051 |  |
| Нож аутопсионен тип Virchow, метална дръжка, острие 85мм. Тип АА 141 |  |
| Ножици за финно рязане, 145мм. Тип ВС 504 |  |
| ножици костни, 230мм. Тип А 601 |  |
| Форцепс дисекционен, 130мм. Тип D 45 |  |
| Трион аутопсионен, ръчен, 350мм, тип FH 300 |  |
| Чук аутопсионен тип Bergmann, метален, 240мм. Тип FL 55 |  |
| Остеотом, 135 мм тип АА641 |  |
| Рахиотом, 220мм., тип АА735 |  |
| Сонда 145мм/2мм тип BN134 |  |
| Игли аутопсионни, тип BL 104 12бр. опаковка |  |
| Игли аутопсионни, тип BL 108 12бр. опаковка |  |
| Рулетка, 300 мм. Тип АА 805 |  |
| Лупа измервателна, тип АА851 |  |
| Куфар с разделители и уплътнители за инструменти |  |
| 3.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ |  |
| Трисекционна с механично регулируема секция гръб и крака |  |
| Легенче за отпадъци |  |
| височина 80 см |  |
| Капацитет 150 кг |  |
| 4.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОСЦИЛИРАЩ ТРИОН |  |
| Захранване 230V1 5 м кабел |  |
| Възможност за настройка скоростта на въртене на остриетата |  |
| Глава на ел.трион – изработена от лек метал, с възможност за отделяне от основното тяло с цел стерилизация |  |
| Основна конструкция от удароустойчив материал с постоянно смазващи се лагери |  |
| В комплект със: |  |
| сегментно острие модел НВ – 500 |  |
| острие за дълбоко рязане модел НВ – 502 |  |
| кръгло острие, 50мм диаметър, модел НВ – 50 |  |
| комплект инструменти за смяна на остриетата |  |
| 5.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА МИКРОТОМ |  |
| 1.Последно поколение задвижваща система, функции срязване, зачистване, бързо напред, назад и др. |  |
| 2.LCD екран показва дебелината на срезите и зачистването, броя срези и зачиствания. |  |
| 3.Смяната между зачистване и срязване може да бъде завършена от системата за управление. |  |
| 4.Висока прецизност и стабилност, осигуряваща точна възпроизводимост на качеството на срезите. |  |
| 5.Универсална щипка за касети или стандартна щипка за обекти. |  |
| 6.Колелото може да бъде заключвано във всяка позиция или най-високата позиция. Двойната контролна система за предпазване от инциденти е сигурна и надеждна. |  |
| 7.Ръчен или изцяло автоматичен режим на зачистване. |  |
| 8.Изцяло автоматичният режим на срязването има два режима: единичен и непрекъснат. Скоростта на срязване може да бъде регулирана. |  |
| 9.Лесна смяна между режим на зачистване и режим на срязване. |  |
| 10.Система за аварийно спиране, защита от претоварване, защита при спящ режим. |  |
| 11.Аварийна спирачка. |  |
| 12.Лесно видим предпазител на ножа в червен цвят. |  |
| 13.Просторна, вградена тава за отпадъчните срезове. |  |
| 14.Подаваща система с ръкохватка тип колело за бързо придвижване на пробата до желаната позиция. |  |
| 15.Прецизна ориентационна система с точна нулева позиция |  |
| 16.Лесно видим предпазител на ножа в червен цвят |  |
| 17.Държача на ножа може лесно да се изважда настрани. |  |
| 18.Просторна, вградена тава за отпадъчните срезове. |  |
| 6.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДВУЕТАЖНА ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРУПОВЕ |  |
| • Всички части са разглобяеми, като не са използвани никакви лепила или силикон за свързване. |  |
| • Всички панели са съединени помежду си със специална заключваща система и могат да се разглобят/демонтират лесно. |  |
| • Лесното разглобяване позволява лесен достъп за поддръжка и ремонт. |  |
| • Вратите могат да се отварят отвътре. |  |
| • Всички функции на камерата могат да се наблюдават и следят на монитора в горната част на камерата. |  |
| • Позволява лесно почистване. |  |
| • Налична е алармена система за грешки/повреда. |  |
| • Работните стойности на камерата варират между -35° и 0°/ +5° C |  |
| Размери : |  |
| • Дълбочина : 2400 мм |  |
| • Широчина : 860 мм |  |
| • Височина : 1810 мм |  |
| 7.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТА КОЛИЧКА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ТРУПОВЕ |  |
| Лесно товарене и разтоварване на трупове |  |
| Позволяваща лесно почистване и дезинфекция |  |
| Разполага с 4 броя въртящи се колела, на 2 от тях спирачна система |  |
| Товароносимост над 150кг |  |
| 8.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОБИ |  |

Изготвил:……………………

Д-р Стоименов

Началник отделение по СМ