### ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ:  	РЕМОНТ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА, МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

АДРЕС: 	ОБЕКТЪТ СЕ НАМИРА В СТАЦИОНАРНАТА ЧАСТ НА МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” НА УЛ. “БРЕЗНИК” №2, ГР. ПЕРНИК.

ЧАСТ:         АРХИТЕКТУРА

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

АРХИТЕКТУРА:                   арх. ВАСИЛ КАШУКЕЕВ

КОНСТРУКЦИИ:                    инж. ДИМЧО РАНЧЕВ

ВИК:                                            инж. ГЕРГАНА СВЕТИЕВА

ЕЛ:                                          инж. РЕНИ СИМОВА

МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ:    инж. ЛЮБА ШАЙЛЕКОВА

ПБ:                                          инж. ДЕНЮ КОЛЕВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

Р-л фирма:

арх. АНЕТА СЛАВОВА

05.2019 г

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:	РЕМОНТ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА,

МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

ЧАСТ:       АРХИТЕКТУРА

ФАЗА:        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

1.	ОБЩИ ДАННИ

1.1	Изходни данни

Изходните данни за разработване на проекта са:

- Техническо задание за проектиране

- Заснемане на съществуващото положение

1.2	Местонахождение на обекта

Обектът се намира в стационарната част на МБАЛ “Рахила Ангелова” на ул. “Брезник” №2, гр. Перник.

1.3	Нормативна база

Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно

поликлинични заведения - 1986 г.

Наредба №49 от 23.11.1999 г.

Наредба № рд-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и     поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за     осигуряване на безопасност при пожар от 05. 06. 2010г.

Закон за устройство на територията

Наредба за съдържанието на инвестиционните проекти

1.4	Цел на разработката

Разработката се прави с цел извършване на ремонтни работи в съществуващите помещения на отделението, за подобряване на условията за пребиваване и работа и привеждане към действащите нормативни изисквания.

Проектната документация предвижда незначителни промени на функционалното 	предназначение, капацитета и съдържанието на   помещенията.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Отделението по хемодиализа, предмет на проектната документация, се намира в  сградата на стационара.

Сградата на болницата е изпълнена с монолитна стоманобетонова конструкция от плочи, греди и колони. Структурата е коридорна двустранно застроена. Елементите на сградата са в добро физическо състояние. Няма нарушения и пукнатини във видимата част на конструкцията и стените. Сградата е санирана като е изпълнена топлоизолация по външните ограждащи зидове и е сменена дограмата.

Състоянието на помещенията, в които ще се извършват ремонтни работи, не отговаря на съвременните хигиенни изисквания за болнична дейност.

Всички помещения са с остарели довършителни работи и амортизирани инсталации. Санитарните възли, тоалетни, бани и други мокри помещения, се нуждаят от ремонт с подмяна на настилки и облицовки.

Вътрешната дограма е дървена и се нуждае от смяна.

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Настоящият проект предлага ремонтни работи с цел привеждане на болницата към действащите нормативни изисквания. След извършването на ремонтните дейности ще се осъществи подобряване на условията за работа на персонала и за пребиваване на пациентите, съответстващи на съвременните тенденции в здравната практика.

При ремонтните работи не се предвиждат събаряне, изместване или пробиване на отвори в конструктивни носещи елементи от сградата. Не се извършват никакви промени по обема и фасадите на сградата.

Ремонтните работи обхващат:

- Нова настилка на коридора и част от помещенията.

- Нова фаянсова облицовка по стени в коридора.

- Скриване на тръбна разводка, която е разположена извън равнината на стените.

- Привеждане на отворите на помещенията за хемодиализа в съответствие с изискването да може лесно да се местят болнични легла.

- Функционално обособяване на пространства за основни консумативи

- Подмяна на врати на стаи с нови алуминиеви, с цветен пълнеж.

- Нови входни витрини с широчина на вратите 120см.

- Изкърпване на амортизирани участъци в мазилката и ремонт на инсталации.

- Предвижда се захранване на две от леглата за хемодиализа с медицински газове.

В графичния материал са описани всички нови довършителни работи в помещенията.

Съставил:

/арх. В. Кашукеев/